Приложение № 1

к Договору № ______ от «__»_________ 2016г.

| СОГЛАСОВАНО Подрядчик _______________________________ ______________ /___________ «___» ____________ 2016 г. М.П. | УТВЕРЖДАЮ Заказчик Генеральный директор ООО «Ренонс» ________________ Е.А. Гаврилова «___» ____________ 2016 г. М.П. |
| --- | --- |

Техническое задание

«Реконструкция здания бывшей приводной станции канатной дороги

для размещения вспомогательных служб

«Спортивно-оздоровительного комплекса «Бобровый лог».

Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с Действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН. Требуемое количество и надежность выполненных работ должна обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции. Контроль качества работ включает входной контроль конструкций изделий, материалов и оборудования; операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций в соответствии с нормативными документами.

В ходе выполнения работ запрещены мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов.

Работы выполняются с использованием строительных материалов Подрядчика и Заказчика.

| Наименование объекта | Здание бывшей проводной станции канатной дороги, сооружение 1 |
| --- | --- |
| Адрес объекта | 660006, г. Красноярск, Фанпарк «Бобровый лог», ул. Сибирская, д. 92, строение 23 |
| Основание для ремонта | Разрешение на строительство № ДГИ-2731 от 07.09.2007г. Проектная документация ООО «Студия Б- 5» шифр ПР 28-14. |
| Вид строительства | Реконструкция |
| Характеристики объекта (этажность, площадь) | Здание для размещения вспомогательных служб «Спортивно оздоровительного комплекса «Бобровый лог» переменной этажности. Существующие здание выполнено с наружными стенами из кирпича толщ. 640мм. размером 11,28м Х 12,00м; вновь возведенное с наружными стенами - сплошное остекление на металлокаркасе размерами в осях 15,0 м х 27,6 м; - внутренние перегородки - кирпич, ГКЛ, остекленные витражи; - перекрытия – металлические, монолитные железобетонные; - фундаменты под существующим зданием – ленточные железобетонные, под каркасом саркофага - свайные с железобетонным ростверком. Лестницы внутри помещения – металлические. |
| Характеристика здания по пожарной опасности | Класс конструктивной пожарной опасности – СО; степень огнестойкости здания –I I; функциональная пожарная опасность - Ф2.2. |
| Основные требования | Выполнить строительно-монтажные работы первого этапа в соответствии с проектом ООО «Студия Б- 5» шифр ПР 28-14 |
| Общие требования к выполняемым работам | Все работы ведутся в соответствии с соответствующими нормативными актами на строительство, действующими на территории Российской Федерации и проектом. Объемом строительно-монтажных работ (СМР) предусмотрено: - демонтаж остекленной конструкции выхода на кровлю, устройство выхода на кровлю; - монтаж дверей; - устройство кровельного покрытия; - устройство полов; - устройство наружного пояса из тонировочной пленки; - огнезащитная пропитка деревянного настила кровли; - отделочные работы; - благоустройство территории; - устройство пандуса для инвалидов; - электромонтажные работы; - монтаж системы отопления, вентиляции и кондиционирования; - устройство туалета для МГН; - монтаж внутренней телефонизации; монтаж пожарно-охранной сигнализации; - пусконаладочные работы. Согласно утвержденной сметной документации. Проектная документация предоставляется в электронном виде Отступления от проекта допускаются при согласовании между Заказчиком, Проектировщиком и Подрядчиком, оформляемом соответствующим актом. |
| Требования к применяемым материалам в ходе выполнения работ. | Материалы и оборудование применяемые, используемые Подрядчиком в процессе производства строительно-монтажных работ, должны соответствовать требованиям проектных данных, должны быть разрешены для применения, иметь соответствующие сертификаты качества и (или) соответствия, гигиенические сертификаты и сертификаты пожарной безопасности (при необходимости их получения). Стоимость материалов, отсутствующих в сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ), должна быть согласована с Заказчиком до приобретения данных материалов Подрядчиком с подтверждением фактической стоимости (счет с платежным поручением, счет-фактура от поставщика, товарная/товарно-транспортная накладная). |
| Планируемые сроки завершения строительно - монтажных работ | 30 ноября 2016 г. |
| Данные по сметной документации | Сметную документацию составить в территориальных единичных расценках с последующей индексацией (3 кв. 2014г.) (Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ согласно МДС81-35.2004) отдельно по видам работ в соответствии с Ведомостью объемов работ. Предоставить в электронном виде Файл сметы в ПО Гранд смета. |
| Состав исполнительной документации | По окончании работ Заказчику передается вся исполнительная документация, включая, но не ограничиваясь: - инструкции; сертификаты; технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приёмке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; акт приема-передачи демонтированного оборудования; журналы производства работ; - другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами. |
| Режим работы | Обеспечить работу на объекте с продолжительностью рабочего дня с 9:00 до 18:00 пять дней в неделю. Изменение режима работы - по согласованию с Заказчиком. |
| Требования к исполнителю выполняемых работ | Наличие всех необходимых разрешений и допусков по выполнению строительно-монтажных работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства СРО; Разработка ППР (плана производства работ) на весь объем работ; Разработка ППНР (плана производства пуско-наладочных работ). Наличие документов подтверждающих квалификацию персонала по монтажу инженерных систем (в том числе систем кондиционирования - «Даичи»). |
| Требования техники безопасности и охраны труда | Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм правил по охране труда возлагается на Подрядчика. Наличие и применение спец одежды и других средств индивидуальной защиты обязательны. Руководители и специалисты Подрядчика должны быть аттестованы по охране труда. Персонал по направлениям деятельности иметь удостоверения по профессиям. При производстве работ Подрядчик должен применять инвентарные средства подмащивания только заводского изготовления. Обязательно – предоставление информации о работниках вверенной организации, занятых на объектах ООО «Ренонс» и субподрядных организаций. Проведение ежемесячной проверки соблюдения требований по ОТиТБ, поведенческий аудит действий сотрудников организации, занятых на объектах ООО «Ренонс» и подрядной организации. При выявлении грубых нарушений требований трудового законодательства возможно решение вопроса о расторжении договора. |
| Порядок контроля и приемки выполненных работ | В порядке, предусмотренном Договором. |
| Особые условия | Перед началом работ Подрядчик представляет Заказчику сертификаты на все используемые в работе материалы и оборудование (при необходимости их сертификации). Не допускать повреждений оборудования, инженерных систем, мебели и отделки помещений. |

| Согласовано: Представитель Заказчика: Заместитель генерального директора по производству – главный инженер ООО «Ренонс» Представитель Подрядчика ___________________________________________________ | ___________А. Н. Павлив ________/______________ |
| --- | --- |