# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ТМЦ б/н от 10.11.2016 г.

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

| Предмет закупки | Технические характеристики | Количество, сроки изготовления и поставки продукции |
| --- | --- | --- |
| Штрих-кодовый билет* | Размер билета: 54мм*86мм; Материал билета: ПВХ-пластик, плотность 300 мкм; Двухсторонняя печать 4+4, в соответствии с оригинал-макетами Полоса под штрих-код – 15мм х 54мм. от края билета на оборотной стороне билета (остальная часть используется под полиграфию), штрих-код расположен на расстоянии не менее 5 мм. от боковых сторон билета Тип штрих-кода – 24-значный interleaved 2 of 5. Формат штрих-кода должен иметь вид – YYYYMMDDnnnnnnnnNNNNNNNN, где YYYY – год, MM – месяц, DD – день даты утверждения спецификации, nnnnnnnnNNNNNNNN – случайная комбинация цифр. Штрих-код должен быть уникален для всех билетов вне зависимости от партии. Штрих-кодовая нумерация на билетах в партии не должна быть последовательной. Учетный технологический номер на билете: серия из двух букв и восьмизначный номер, который соответствует номеру в штрих-коде NNNNNNNN. Заказчик предоставляет базу данных по соответствию учетного технологического номера билета и штрих-кода билета в электронном виде. | 250 000 – 300 000 штук/год; изготовление билетов по заявке, в соответствии с макетами; поставка не позднее 1 месяца с момента получения заявки. |

*Обязательным условием является предоставление штрих-кодовых билетов для проведения  тестирования в срок до оглашения результатов тендера. Доставка билетов на тестирование осуществляется за счет поставщика.

Главный бухгалтер		___________________	Н.К. Ковалева

Заместитель начальника ОУРО	_____________	Д.А. Коновалова

Согласовано: Начальник отдела ЭС и АСУ  _________________	А.В. Мезенцев