Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке

Техническое задание

на проведение текущего ремонта участка  подпорной стены Технического здания по адресу: г.Красноярск, Фанпарк «Бобровый лог», ул.Сибирская 92, строение 1.

Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с Действующими ГОСТ, СНиП ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН. Требуемое количество и надежность выполненных работ должна обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях производственных процессах. Контроль качества работ включает входной контроль конструкций изделий, материалов и оборудования; операционный контроль отдельных строительных  процессов или производственных операций в соответствии с нормативными документами.

Скрытые работы освидетельствуются с составлением актов по установленной форме.

В ходе выполнения работ запрещены мероприятия и способы их реализации. Нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов.

Работы выполняются с использованием строительных материалов Подрядчика.

| Предмет закупки | Проведение текущего ремонта участка подпорной стены Технического здания по адресу: г.Красноярск, Фанпарк «Бобровый лог», ул.Сибирская 92, строение 1. |
| --- | --- |
| Адрес объекта | 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская, д. 92 стр.1 |
| Основание для проведения работ | Результаты обследования технического состояния подпорной стены Технического здания по адресу: г. Красноярск, ул. Сибирская, д. 92 стр.1(Заключение ООО « ПромстройНИИпроект» №3-30-33/16 от12.07.16г. Технические решения 30-33/16-ТР |
| Характеристики объекта (этажность, площадь) | Подпорная стена выполненная для планировки территории, прилегающей к Техническому зданию, П-образной формы в плане, общей длиной102,8м, переменной высоты подпора грунта от 1,02 до 2,4м Подпорная стена на участке ремонта -тонкостенная уголкового типа в монолитном железобетонном исполнении толщиной 300мм , длинной-19,3 м, высотой 1,4м.,верхняя терраса выполнена с асфальтобетонным покрытием, нижняя - спланированным грунтовым покрытием с озеленением, дренажная система для отвода грунтовых вод не предусмотрена, облицовка - плоские асбоцементные листы толщиной 8мм по металлическому каркасу. |
| Основные требования | Выполнение строительно - монтажных работ в соответствии с Техническими решениями ООО «ПромстройНИИпроект» 30-33/16-ТР. |
| Общие требования к выполняемым работам | Все работы ведутся в соответствии с нормативными актами на строительство, действующими на территории Российской Федерации и Техническими решениями. Строительно-монтажные работы (СМР) предусматривают: - демонтаж облицовочных плит; - разработка грунта у подножия подпорной стены; - демонтаж. Подготовка бетонных поверхностей; -устройство дренажа; -устройство железобетонного усиления; - восстановление планировки; - монтаж облицовки. Предоставить сертификаты качества на используемые материалы. Объем работ предусмотрен в ведомости объемов работ (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию), согласно Технического решения 30-33/16-ТР ООО « ПромстройНИИпроект» Техническая документация предоставляется Подрядчику в электронном и печатном виде, после подписания Соглашения о конфиденциальности. Отступления от Технических решений допускаются при согласовании между Заказчиком, Разработчиком Технических решений и Подрядчиком с оформлением соответствующего акта. |
| Исполнительная документация | Своевременно передавать Заказчику, исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. |
| Планируемые сроки завершения строительно-монтажных работ. | Завершение работ – 31августа 2017г. |
| Данные по сметной документации | Сметная документация составляется вТЕР в двух уровнях цен (МДС 81-35.2004 ,МДС 81-33.2004) - базисно-индексным методом с применением индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ из базисного в текущий уровень цен, утвержденных в установленном порядке на соответствующую дату/квартал - по статьям затрат в объеме - Локальной сметы. Составление сметной документации осуществлять с использованием ПО «Гранд-Смета» Подтвердить стоимость материалов неучтенных базой данных. Предоставить в электронном виде Файл сметы в ПО Гранд смета, на электронных носителях). |
| Режим работы | Обеспечить работу на объекте с продолжительностью рабочего дня с 9:00 до 18:00 пять дней в неделю. Изменение -по согласованию с Заказчиком. |
| Требования к исполнителю выполняемых работ | Опыт производства аналогичных работ не менее 2х лет, наличие квалифицированного персонала. Наличие СРО на Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту - (разделы:6;7; 10.1; 12.9;33.3 (субподряд). Разработка ППР (плана производства работ). |
| Требования по охране труда | В соответствии с требованиями государственных нормативных актов в области охраны труда и промышленной безопасности. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм правил по охране труда возлагается на Подрядчика. Наличие и применение спец одежды и других средств индивидуальной защиты обязательны. |

| Согласовано: Представитель Заказчика: Заместитель генерального директора по производству - главный инженер ООО «Ренонс» |  |
| --- | --- |

________     Павлив А.Н