# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт помещений (Копылова 2а), сдаваемых в аренду ПАО "ГМК "Норильский никель" с заменой лифта

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара и услуг, и иным показателям, связанным с определением соответствия товара и предоставляемых услуг потребностям заказчика:

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требование |
| --- | --- | --- |
|  | Замена пассажирского лифта | Проектная документация на замену пассажирского лифта, рег. № 8573-Л установленного по адресу: г. Красноярск, ул. Копылова 2А ПЗЛ № 003/03-2016 |
|  | Место проведения работ | г. Красноярск, ул. Копылова 2А |
|  | Характеристики объекта | Трех этажное нежилое здание: - стены - ж/б панели; - перегородки кирпичные; - перекрытия - ж/б плиты |
|  | Общие требования к выполняемым работам | Все работы ведутся в соответствии с проектом ПЗЛ № 003/03-2016-ПЗЛ и соответствующими нормативными актами, на проведение данных работ действующими на территории Российской Федерации. Объемом работ предусмотрено: 1). Поставка лифтового оборудования до 03.10.2016г. 2). Демонтаж оборудования старого лифта до 17.10.2016г. 3). Монтаж нового лифтового оборудования до 14.11.2016г. 4). Пусконаладочные работы до 21.11.2016г. 5). Полное техническое освидетельствование лифта и диспетчерского контроля до 30.11.2016г. 6). Сдача лифта в эксплуатацию 01.12.2016г. Проектная документация предоставляется в электронном виде Отступления от проекта допускаются при согласовании между Заказчиком, Проектировщиком и Подрядчиком, оформляемом соответствующим актом. По окончании работ Заказчику передается вся исполнительная документация. |
|  | Материалы, передаваемые Заказчиком | Проект замены лифта ПЗЛ № 003/03-2016-ПЗЛ в составе: -Архитектурно - строительные решения ПЗЛ № 003/03-2016-АС; -Конструктивные и объёмно - планировочные решения ПЗЛ № 003/03-2016-КР; -Силовое электрооборудование и освещение ПЗЛ № 003/03-2016-ЭО; -Диспетчеризация, пуско-наладочные работы и сдача лифта в эксплуатацию ПЗЛ № 003/03-2016-Д; -Проект организации строительства ПЗЛ № 003/03-2016-ПОС. |
|  | Требования к исполнителю выполняемых работ | Наличие всех необходимых разрешений и допусков по выполнению строительно-монтажных работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства СРО: Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций; Устройство электрических сетей; Монтажные работы; Пусконаладочные работы; Разработка ППР (плана производства работ) на весь объем работ; Разработка ППНР (плана производства пуско-наладочных работ). Наличие документов подтверждающих квалификацию персонала по монтажу инженерных систем и лифтового оборудования. |
|  | Порядок контроля и приемки выполненных работ | В порядке, предусмотренном Договором. |
|  | Данные по сметной документации | Сметную документацию составить в территориальных единичных расценках с последующей индексацией (2 кв. 2016г.) отдельно по видам работ в соответствии с Ведомостью объемов работ. Предоставить в электронном виде Файл сметы в ПО Гранд смета. |
| Технические характеристики устанавливаемого лифта |
|  | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
|  | Номер спецификации / тип лифта / изготовитель | 1001W / Wellmaks / ООО «СЛЗ» |
|  | Грузоподъемность (кг) | 1000 |
|  | Высота подъёма (мм) | 9400 |
|  | Скорость (м/с) | 1,0 |
|  | Количество остановок/дверей | 2/2 |
|  | Габариты шахты (мм) | 2700х2700 |
|  | Внутренние размеры кабины (ШхГхВ мм) | 1700х1500х2200 |
|  | Тип кабины/вход-выход | Непроходная/1 |
|  | Проем двери лифта (ВхШ мм) | 1000х2000 |
|  | Требование к огнестойкости | ЕI30 |
|  | Сейсмичность | До 7 баллов |
|  | Расположение машинного помещения | Вверху, над шахтой |
|  | Электросеть | 380В, 50Гц |
|  | Тип привода | Канатный, частотно-регулируемый |
|  | Тип дверей | Автоматические, частотно-регулируемые, центрального открывания, светолучевая завеса |
|  | Створки дверей шахты, рамка шахты | Нержавеющая сталь текстурированная Deco8. Индикация движения, положения кабины |
|  | Вызывные посты | Нержавеющая сталь с подсветкой кнопок |
|  | Отделка кабины (внутри) | Amsterdam Optionline: Потолок – сатнированная нержавеющая сталь, светодиодные светильники. Облицовка стен - текстурированная нержавеющая сталь Deco8. Профили - сатнированная нержавеющая сталь. Двери кабины - текстурированная нержавеющая сталь Deco8. Панель управления кабиной - сатнированная нержавеющая сталь, кнопки с подсветкой, LCD-индикатор. Зеркало по задней стене от потолка до поручня. Покрытие пола - искусственный камень/керамогранит Grey. |

Заместитель генерального директора по производству -                                                                                                         Главный инженер                                                                                                    Павлив А.Н.

Главный механик                                                                                                     Бродов В.В.