Приложение № 1 к Приглашению к участию в закупке

Техническое задание

Поставка и монтаж  горизонтальных  жалюзи на  светопрозрачные  конструкции стен     объекта  «Реконструкция здания бывшей приводной станции канатной дороги для размещения вспомогательных служб «Спортивно оздоровительного комплекса «Бобровый лог»,

| №п | Наименование данных | Содержание данных |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «Ренонс» |
| 2 | Вид работ | Поставка и монтаж горизонтальных жалюзи |
| 3 | Местоположение объекта | Красноярский край, 660006, г. Красноярск, Фанпарк «Бобровый лог», ул. Сибирская, д. 92, строение 23 |
| 4 | Основание | Корректировка Проекта ПР-28-14-ПБ ООО «Студия-Б5» |
| 5 | Сроки исполнения | Завершение работ – 09 сентября 2017г. |
| 6 | Характеристики объекта (этажность, площадь) | Здание для размещения вспомогательных служб «Спортивно оздоровительного комплекса «Бобровый лог» переменной этажности. Существующие здание выполнено с наружными стенами из кирпича толщ.640мм. размером 11,28м Х 12,00м; вновь возведенное с наружными стенами - сплошное остекление на металлокаркасе размерами в осях 15,0 м х 27,6 м; - внутренние перегородки - кирпич, ГКЛ, остекленные витражи; - перекрытия – металлические, монолитные железобетонные; - фундаменты под существующим зданием – ленточные железобетонные, под каркасом саркофага - свайные с железобетонным ростверком. Лестницы внутри помещения – металлические. |
| 7 | Требования к работам | - Монтаж стандартный в металлический профиль. -Монтаж сложный в металлический профиль с применением доп. профиля ( уточнить выездом на замер); -Карниз стальной, окрашенный температурным способом в серебристый цвет. -Материал ламелей – алюминий; -Ширина ламелей –25 мм; -Толщина ламелей –18 мкр.; -Цвет – 1852 (серый), карниз и комплектация в цвет -Лесенка и веревочка - серого цвета. -Управление - индивидуально по каждому изделию. -Возможность влажной уборки Все работы ведутся в соответствии с соответствующими нормативными актами на данный вид работ, действующими на территории Российской Федерации: |
|  | Объем работ | - 360м2 (уточнить выездом на замер) |
| 9 | Данные по сметной документации | -Сметную документацию составить в территориальных единичных расценках с последующей индексацией. (Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ согласно МДС81-35.2004.); -Предоставить сертификаты качества на используемые материалы. |
| 10 | Режим работы | Обеспечить работу на объекте с продолжительностью рабочего дня с 9:00 до 18:00 пять дней в неделю. Изменение по согласованию с Заказчиком. |
| 10 | Требования к исполнителю работ | Опыт производства аналогичных работ не менее 5ти лет, наличие производственной базы. |
| 11 | Требования по охране труда | -Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм правил по охране труда возлагается на Подрядчика. |
| Согласовано: Заместитель Генерального директора по производству – главный инженер ООО «Ренонс» | _____________________/А.Н. Павлив/ |