# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на установку датчиков уровня топлива

## Требования к техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

| Предмет закупки | АТС | Установленный бортовой терминал / ДУТ | VIN/год выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка датчиков уровня топлива в бензобаки по системе мониторинга транспорта ГЛОНАСС/GPS на автотранспортные средства | Тойота Камри 460 | «НАВИС СИГНАЛ S-2115-01» | XW7BE40KX0S013175/2010г. |
|  | Тойота Камри 300 | «НАВИС СИГНАЛ S-2115-01» | XW7BF4FK10S101990/2014г. |
|  | Ратрак РВ400W | «НАВИС СИГНАЛ S-2115-01» | WKU5824CQDL011144/2015г. |
|  | Ратрак PB300K | «НАВИС СИГНАЛ S-2115-01», / ДУТ Omnicomm | WKU5825MASL012594/2005г. |
|  | Ратрак PB300W | Omnicomm optim, / ДУТ Omnicomm | WKU5825MASL012629/2005г. |
|  | Тойота Хайс (автобус) | НАВИС СИГНАЛ S-2115-01» | JTFSX23P406010401/2006г. |
|  | Мерседес Бенц (автобус) | НАВИС СИГНАЛ S-2115-01» | Z7C22360CD0004043/2013г. |
|  | Форд Ренжер (пикап) | НАВИС СИГНАЛ S-2115-01» | WF0LMFE406W510728/2006г. |
|  | Лексус 570 (внедорожник) | НАВИС СИГНАЛ S-2115-01» | JTJHY00W904021032/2008г. |
|  | ГАЗ топливозаправщик | НАВИС СИГНАЛ S-2115-01», / ДУТ Omnicomm | X7247387870000029/2006г. |
|  | Трактор МТЗ 82.1 | Не установлено | 2014г. |
|  | Погрузчик Бобкет S130E | Не установлено | 2008г. |
|  | Льдоуборочный комбайн (Газель) | Не установлено | 2005г. |
| Бортовой терминал ГЛОНАСС/GPS | Использовать ранее установленные бортовые терминалы ГЛОНАСС/GPS и датчики уровня топлива. |
| Срок хранения данных | Не менее чем 365 дней |
| Формирование отчетов по остаткам топлива в бензобаках АТС | Через автоматизированное рабочее место на компьютере, посредством веб-браузера |
| Погрешность измерений | ± 5 % от объема топливного бака |
| Статус поставщика | Поставщик должен быть аккредитован в ФБУ «Росавтотранс» как мастерская. Иметь сертификат на вид деятельности. Иметь Сертификат официального дилера завода изготовителя на устанавливаемое оборудование. |
| Соответствие оборудования | Поставщик должен предоставить сертификат соответствия на устанавливаемое оборудование. |
| Срок поставки | До 01.08.2017г. |

Главный энергетик									Кондратьев И.Ю.

Главный механик                                                                                                   Бродов В.В.