# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автомобиля

## Требования к техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

| Предмет закупки | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Автомобиль | Седан бизнес-класс (4 двери) новый |
| Тип транспортного средства | легковой |
| Категория транспортного средства | «В» |
| Количество | 1 |
| Год изготовления | Не ранее 2018 г. |
| Количество мест | 5 |
| Длина | Не более 4900 мм |
| Ширина | Не более 1830 мм |
| Высота | Не более 1510 мм |
| Колесная база | От 2750 до 2800 мм |
| Дорожный просвет | Не менее 160 мм |
| Емкость топливного бака | Не менее 70 л |
| Полная масса | Не более 2150 кг |
| Подвеска передняя | Независимая пружинная типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя | Независимая пружинная типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормозная система | Жидкостная с АБС |
| Передние колеса | Вентилируемые тормозные диски |
| Задние колеса | Тормозные диски |
| Колеса | 215/60 R16 / 215/55 R17 легкосплавные диски |
| Рулевое управление | Электрический усилитель руля. |
| Двигатель | Рядный, 4-х цилиндровый, бензиновый с системой управления фазами газораспределения |
| Экологический класс | Не ниже Евро 4 |
| Рабочий объем двигателя | Не менее 2490 см3. |
| Максимальная мощность двигателя л.с.(кВт) | Не менее 180 (130) |
| Коробка переменных передач | Автоматическая, гидромеханическая (не менее 6-ти передач) |
| Привод | Передний |
| Максимальная скорость | Не менее 210 км/ч |
| Цвет | Черный |
| Описание комплектации | Передние и задние противотуманные фары. Дневные ходовые огни. Датчик света. Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету. Мультифункциональное рулевое колесо. Резиновые коврики для переднего и заднего ряда сидений. Электростеклоподъемники всех дверей. Фронтальные подушки безопасности. Система распределения тормозного усилия. Антипробуксовочная система. Система распределения курсовой устойчивости. Полноразмерное запасное колесо. Ионизатор воздуха. |
| Дополнительные комплектации | Фары ближнего света с омывателем. Сиденье с кожаной черной обивкой. Сиденье водителя и переднего пассажира с электрорегулировкой. Подогрев передних и задних сидений. Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки. Система автоматического переключения дальнего света на ближний свет. Камера заднего вида. Круиз контроль. Двух зонный климат контроль. Боковые подушки безопасности для переднего ряда сидений. Аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA 6 динамиков. USB-порт. |
| Дополнительно | Шины (зимние шипованные) 215/60 R16 – 4 шт. Установка сигнализации (c прогревом по температуре двигателя с обратной связью «Станлайн»). Дефлекторы дверей - 4шт. Брызговики передних и задних колес |
| Гарантийные обязательства | Не менее 12 месяцев. |
| Передача и пуско-наладка | Предпродажная подготовка автомобиля осуществляется Поставщиком. От Поставщика Заказчику передается: техническая документация на русском языке (руководство по сервисному обслуживанию, инструкция по эксплуатации), ПТС, ключи, инструменты и принадлежности для обслуживания машины. |
| Статус поставщика | Поставщик должен являться представителем/дилером производителя продукции в РФ и обладать правами на поставку транспортного средства, гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания. |
| Чистота сделки | Все полагающиеся государственные пошлины/сборы на товар уплачивает Поставщик. |
| Срок и место поставки | До 30.08.2018г. г. Красноярск. |

Заместитель генерального директора по производству-                                                                                                         Главный инженер                                                                                                  Павлив А.Н.

Главный механик                                                                                                   Бродов В.В.