Приложение № 1 к Приглашению к участию в закупке

Техническое задание

На геотехнический мониторинг   подпорной  стены Технического здания расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Фанпарк «Бобровый лог»,  ул. Сибирская, 92, строение 1»

| №п | Наименование данных | Содержание данных |
| --- | --- | --- |
| I | Общие данные |
| 1.1 | Заказчик | ООО «Ренонс» |
| 1.2 | Основание для геотехнического мониторинг подпорной стены | Заключение АО «Красноярский промстройНИИпроект» №3-30-33/16 по результатам обследования Технического здания |
| 1.3 | Местоположение объекта | Красноярский край, 660006, г. Красноярск, Фанпарк «Бобровый лог», ул. Сибирская, д. 92, строение 1 |
| 1.4 | Вид работ | Геотехнический мониторинг за состоянием подпорной стены |
| 1.5 | Основные исходные данные | Проектная и исполнительная документация по запросу Подрядчика. Заключение АО «Красноярский промстройНИИпроект» №3-30-33/16. |
| 1.6 | Сроки исполнения | Согласно договорным срокам |
| 1.7 | Требования к исполнителю выполняемых работ | Наличие СРО работы в составе инженерно-геодезических изысканий (раздел1.2) |
| II | Основные требования и цель работ |
| 2.1 | Основная цель работ | - Геотехнический мониторинг за состоянием подпорной стены для оценки возможности ее дальнейшей безаварийной эксплуатации или необходимости восстановления и усиления. |
| 2.2 | Основные требования | .Проведение геотехнического мониторинга: согласно СП22.13330.2011. |
| 2.3 | Состав работ по геодезическому мониторингу | Программа мониторинга: 1. Подготовительные работы: 1.1. Визуальный осмотр несущих конструкции с целью уточнения мест установки контрольных маяков, а также контрольных деформационных марок для проведения измерений. 1.2. Установка на характерные трещины маяков из раствора на гипсовом или цементном вяжущем. 1.3. Установка контрольных деформационных марок с наружной стороны стен (не менее 6 шт.). 1.3. Установка устойчивых (неподвижных) марок (2 шт.). 2 Условия проведения геотехнического мониторинга: 2.1Контроль за состоянием маяков после их установки вести один раз в месяц с измерением величин их раскрытия и фиксацией результатов. 2.2.Для проведения измерений во всех циклах перемены погодных условий (зимний, весенний, летний, осенний, зимний), периодичность измерений принять 1 раз в месяц. Срок наблюдений не менее 1 года (13 циклов измерений). 2.3.Наблюдения проводить методом геометрических измерений по устойчивым (неподвижным) и деформационным маркам. 2.4.Для проведения наблюдений составить схему расположения деформационных и устойчивых марок. 2.5.Места установки неподвижных марок на период выполнения измерений определить при первичном осмотре. 3.Контролируемые параметры при геотехническом мониторинге – дополнительные крены подпорной стены. 4.По окончанию выполнения всех циклов измерений выдается заключение |
| 2.4 | Оформление заключения | заключение включает в себя: текстовая часть схема установки маяков и журнал контроля за их раскрытием; -схемы расположения устойчивых и контрольных деформационных марок; ведомости отклонений марок; ведомость осадок; выводы ( прогноз изменения состояния сооружения и рекомендации по дальнейшим мероприятиям) |
| 2.5 | Обоснование стоимости работ | -СБЦ с переводом в текущие цены ; -Ресурсный метод на основании трудозатрат (расчеты и документы, обосновывающие эти затраты). |
| Заместитель Генерального директора по производству – главный инженер ООО «Ренонс» | _____________________/А.Н. Павлив/ |

Исп:

Пакулова Т.Н.

тел:256 86 82