Приложение №1 к Приглашению к участию в закупочной процедуре

Техническое задание

Выполнение работ по сносу здания  холодного склада с примыкающим  кирпичным ограждением по адресу: г. Красноярск, ул. Копылова 2 а.

| Вид строительства | Снос (демонтаж) |
| --- | --- |
| Характеристики объекта (этажность, площадь) | Одноэтажное складское здание простой конфигурации общей площадьюзастройки-48м2: Фундаменты - ленточные из ж/б блоков; стены – фундаментные блоки - фасад - Облицовка кирпич - 90м2; Перекрытия - ж/б пустотные плиты-5шт; Кровля - односкатная шиферная - 48м2; половое покрытие – бетонная стяжка; ворота – металлические распашные –0,2т; отмостка - асфальтобетонное покрытие; Внутренняя отделка потолка и стен – штукатурка, окраска ; Электроснабжение – электроосвещение, розеточная сеть, пожарная сигнализация; Водоснабжение, канализация, теплоснабжение – не предусмотрены. Примыкающее кирпичное ограждение общей длиной-15,2 м, высотой 2,3м. |
| Условия производства работ | Демонтаж складского здания согласно утвержденного ППР; Временное электроснабжение осуществляется Подрядчиком от источников энергоснабжения, согласованных с Заказчиком. Подключение и устройство временных сетей от распределительного пункта выполняется Подрядчиком. Въезд и выезд автотранспорта и строительной техники Подрядчика обеспечивается с учетом требований службы режима Заказчика, согласно транспортной схемы в соответствие с ППР. Представители Заказчика имеют полномочия остановить работы в случаях нарушения правил техники безопасности, охраны окружающей среды, а также в случае отсутствия у привлекаемого персонала удостоверений и др. документов об их квалификации. |
| Общие требования к выполняемым работам | Все работы ведутся в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативными документами. Техническими решениями. Объем работ: - демонтаж кровли; -Демонтаж перекрытия; -Демонтаж стен до уровня пола; - Демонтаж кирпичного ограждения ; - Вывоз строительного мусора |
| ППР | В соответствии с МДС 12-46.2008 "Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ" |
| Планируемые сроки завершения строительно-монтажных работ. | Завершение работ – 30ноября 2018г. |
| Данные по сметной документации | Сметная документация составляется вТЕР в двух уровнях цен (МДС 81-35.2004 ,МДС 81-33.2004) - базисно-индексным методом с применением индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ из базисного в текущий уровень цен, утвержденных в установленном порядке на соответствующую дату/квартал в ПО «Гранд-Смета». Предоставить в электронном виде Файл сметы в ПО Гранд смета, на электронных носителях. |
| Режим работы | Обеспечить работу на объекте с продолжительностью рабочего дня с 9:00 до 18:00 пять дней в неделю. Изменение -по согласованию с Заказчиком. |
| Требования к исполнителю выполняемых работ | Опыт производства аналогичных работ не менее 2х лет, Наличие квалифицированного персонала. Разработка ППР (плана производства работ). |
| Требования по охране труда | В соответствии с требованиями государственных нормативных актов в области охраны труда и промышленной безопасности. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм правил по охране труда возлагается на Подрядчика. Наличие и применение спец одежды и других средств индивидуальной защиты обязательны. |

Приложения:  Фотоматериалы на трех листах

| Согласовано: Представитель Заказчика: Заместитель генерального директора по производству - главный инженер ООО «Ренонс» |  |
| --- | --- |

________     Павлив А.Н