Техническое задание

на устройство оснований и фундаментов ленточных подъемников

| № п/п | Наименование объекта | Устройству оснований и фундаментов ленточных подъемников |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес объекта | 660006, г. Красноярск, Свердловский район ул. Сибирская, д. 92 стр.1 Фанпарк «Бобровой лог» |
| 2 | Исходные данные | Технические параметры, паспорта, общие виды и схемы ленточных подъемников «Doway» - архивный файл (Приложение 1). Рабочая документация (по готовности). |
| 3. | Требования к исполнителю раб | Опыт производства аналогичных работ. Наличие специальной техники. |
| 4. | Характеристики объекта | Ленточные подъемники для перемещения лыжников в гору (с уклоном не более 14 град.). Ленточный подъемник DW250 – 1 шт. Длина - 250 м. Трасса №14 Ленточный подъемник DW240 – 1 шт. Длина - 190 м. Трасса №13 Длина приводной секции: 2,1 м; длина несущей секции:3м/секция × 78 секций; длина натяжной секции: 1,8 м; ящик для снега: 1 м Общий уклон конвейера 5%-14%. |
| 5. | Объем работ 1 этап | 1. Разбивка оси и площадок размещения ленточных подъемников на горнолыжных трассах №13, №14 (Геодезическая разбивочная основа) согласно геодезической схемы (Приложение 2.1, 2.2); 2. Планировочные работы по устройству площадок приводных секции согласно схем (Приложение 3, 4); 3. Монтаж фундаментов приводной секции (земляные работы, устройство подушки, выставление опалубки, подбетонка 50мм, армирование; установка закладных деталей; бетонирование). Согласно приложеньям (Приложение 5 КЖ Фундамент привода, Приложение 6 План фундамента привода); 4. Геодезический контроль разбивки осей, высотных отметок поверхностей фундаментов и анкерных болтов. |
| 6. | Объем работ 2 этап | 2.1 Планировочные работы по устройству трассы ленточных подъемников под размещение средней части основания траволатора согласно схем (Приложение 3, 4); 1.3 Устройство щебеночно-песчаной подушки с уплотнением; 1.4 Монтаж крепление бетонных плит основания П11-8 (Материал заказчика); 1.4 Геодезический контроль высотных отметок поверхности средней части основания. |
| 8. | Требование к сметной документации | Сметную документацию составить согласно методики по приказу Минстроя России № 421/пр. от 04.08.2020г, №557/пр от 07.07.2022г № 812/пр. от 21.12.2020г.(в ред.пр.№636/пр от 02.09.2021г. и №611/пр от 26.07.2022г.), №774/пр. от 11.12.2020г. в ПК «Гранд-Смета», с применением федеральной сметной нормативной базы (ФЕР) с индексацией по ст. затрат. |
| 9. | Требования к выполняемым работам | Все работы ведутся в соответствии с нормативными актами на строительство, действующими на территории Российской Федерации в том числе, но не ограничиваясь: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; -СП 34.13330,2012 «Автомобильные дороги»; СП 78.13330,2012 «Автомобильные дороги. - СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3, 4) Отступления от Технической документации допускаются при согласовании между Заказчиком, проектировщиком и подрядчиком с оформлением соответствующего акта. |
| 10. | Сроки выполнения работ | До 15 ноября 2023г. |
| 11. | Режим работы | Обеспечить работу на объекте с продолжительностью рабочего дня с 9:00 до 18:00 не менее пяти дней в неделю. Изменение - по согласованию с Заказчиком. |
| 12. | Допускается предоставление коммерческих предложений не в полном объеме ТЗ, а в соответствии с возможностями, имеющимися у подрядчика. |

Главный инженер-начальник СТО   		В.В. Бродов

Главный специалист СТО				Т.Н. Пакулова